Линия по производству чечевицы (2.5 тонны/час)

| No | Название машины, входящей в линию шелушения чечевицы | Модель | Количество | Мощность (кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斗式提升机bucket elevator Ковшевой элеватор | 26/13 | 1 | 1.5 |  |
| 2 | 磁选器magnetic separation Магнитный сепаратор | TXCH20 | 2 |  |  |
| 3 | 振动筛vibrating screen Вибросито | TQLZ100×100 | 1 | 0.25*2 |  |
| 4 | 去石机destoner Отбор камней | TQSF80 | 1 | 0.25*2 |  |
| 5 | 斗式提升机bucket elevator Ковшевой элеватор | 26/13 | 1 | 1.5 |  |
| 6 | 平面回转筛rotary sieve Поворотное сито | TQLM100 | 1 | 0.55 |  |
| 7 | 去石机destoner Отбор камней | TQSF80 | 1 | 0.25*2 |  |
| 8 | 低压风机low pressure fan Вентилятор низкого давления | 4-72NO4A | 3 | 5.5*3 |  |
| 9 | 高压风机high pressure fan | 6-30NO5 | 1 | 7.5 |  |
| 10 | 斗式提升机bucket elevator Ковшевой элеватор | 26/13 | 1 | 1.5 |  |
| 11 | 脱皮机hulling machine Машина для шелушения чечевицы | FTP1000 | 1 | 30 |  |
| 12 | 脱皮机hulling machine Оборудование для шелушения чечевицы | FTP1000 | 1 | 30 |  |
| 13 | 斗式提升机bucket elevator Ковшевой элеватор | 26/13 | 1 | 1.5 |  |
| 14 | 刷光机Brusher Очиститель | YMHLN-200 | 1 | 7.5 |  |
| 15 | 斗式提升机bucket elevator Ковшевой элеватор | 26/13 | 1 | 1.5 |  |
| 16 | 混合蛟龙wheat&oil mix screw Шнековый миксер зерен и масла | LSS16 | 1 | 1.5 |  |
| 17 | 冷却机 | ZLS-2500-Ⅱ | 1 | 5.5 |  |
| 18 | 斗式提升机bucket elevator Ковшевой элеватор | 26/13 | 2 | 3 |  |
| 19 | 色选机colour select Машина для отделения чечевицы по цвету | 4R | 1 | 1.4 |  |
| 20 | 空压机air compressor Воздушный компрессор |  | 1 | 30 |  |
| 21 | 斗式提升机bucket elevator Ковшевой элеватор | 26/13 | 1 | 1.5 |  |
| 22 | 平面回转筛rotary sieve Поворотное сито | TQLM100 | 1 | 0.55 |  |
| 23 | 包装机packer Упаковщик | LCK-25 | 2 | 2.2*2 |  |
| 24 | 支架support Поддержка |  | 1 |  |  |
| 25 | 风网管道pipes Трубы |  | 1 |  |  |
| 256 | 电控箱electric cabinet |  | 1 |  |  |
| 27 | 安装附件mounting accessories |  | 1 |  |  |

Технические параметры линии для производства чечевицы (шелушение, полировка, упаковка)

Производительность: 2.5 т/ч чечевицы

Цена линии по изготовлению чечевицы на условиях поставки FOB QINGDAO, Китай – 189560$

Габариты цеха: 30*10*6.5м

Мощность: около 150 кВт

Объем для поставки: два 40’контейнера HQ